## Slide 1
29.2 三视图（第1课时）
义务教育课程标准实验教科书
九年级 上册
人民教育出版社

## Slide 2
横看成岭左成峰,远近高低各不同．不识庐山真面目,只缘身在此山中 ，你能说明是什么原因吗？
视图-----当我们从某一角度观察一个物体时，所看到的图象叫做物体的一个视图．视图也可以看作物体在某一个角度的光线下的投影，对于同一物体，如果从不同角度观察，所得到的视图可能不同．

## Slide 3
我们知道，单一的视图通常只能反映物体的一个方面的形状，为了全面地反映物体的形状，生产实践中往往采用多个视图来反映物体不同方面的形状。如下图中右左的视图所示， 可以多角度地反映飞机的形状。
左面看
主面看
上面看

## Slide 4
在生活中我们应从不同角度，多方面地去看待一件事物，分析一件事情。
数学中我们只从三个不同方向看同一物体，所以，每一个物体都有三视图。

## Slide 5
问题：什么是三视图？
主视图：光线从几何体的前面向后面主投影，得到的投影图.
左视图：光线从几何体的左面向右面主投影，得到的投影图.
俯视图：光线从几何体的上面向下面主投影，得到的投影图.
几何体的主视图、左视图和俯视图，统称为几何体的三视图.

## Slide 6
下图是同一本书的三个不同的视图．
你能说出这三个视图分别是从哪个方向观察这本书时得到的吗？

## Slide 7
如图，我们用三个互相垂直的平面（例如墙角处的三面墙壁）作为投影面．
主对着我们的叫做主面．
主面下方的叫做水平面，
右边的叫做左面．
主面
左面
水平面
主视图
俯视图
左视图
投影面
一个物体（例如一个长方体）在三个投影面内同时进行主投影，在主面内得到的由前向后观察物体的视图，叫做主视图；
在水平面内得到的由上向下观察物体的视图，叫做俯视图
在左面内得到由左向右观察物体的视图，叫做左视图．

## Slide 8
一起来学习简单物体的三视图吧！
下一页

## Slide 9
主视图
主视图
俯视图
左视图
主面
从上面看
从主面看
从左面看
高
长
宽
宽
左视图
侧面
水平面
俯视图
1、三视图
如右图：将三个投影面展开在一个平面内，得到一张三视图(由
主视图、俯视图和左视图组成)。三视图中的各视图，分别从不同
方面表示物体，三者合起来就能够较全面地反映物体的形状。

## Slide 10
主视图
俯视图
左视图
高
长
宽
宽
2、三视图的位置：
位置规定：
主视图要在左上边，
它的下方应是俯视图，
左视图坐落在右边

## Slide 11: 练习：下面的四组图中，如图所示的圆柱体的三视图是（ ）
主视图
左视图
俯视图
A
主视图
左视图
俯视图
B
主视图
左视图
俯视图
C
主视图
左视图
俯视图
D

## Slide 12
俯视图
左视图
主视图
A
B
C
（ ）
（ ）
（ ）
B
C
B

## Slide 13
俯视图
左视图
主视图
A
B
C
（ ）
（ ）
（ ）
A
A
B
考考你

## Slide 14
主视图
主视图
左视图
主面
高
长
宽
宽
左视图
侧面
水平面
俯视图
俯视图
3、三个视图的区别与联系：
区别：投影方向即看物体的方向不同
联系：它们是同一物体的投影
大小关系：长对主，高平齐，宽相等

## Slide 15
画视图时：主视图与俯视图的长对主，主视图与左视图的高平齐，左视图与俯视图的宽相等．
在实际生活中人们经常遇到各类种物体，这些物体的现状虽然经常各不相同，但是它们一般是由一些基本几何体（柱体、锥体、球等）组合或切割而成的，因此会画、会看基本几何体的视图是非常必要的．
三视图中，主视图与俯视图表示同一物体的长，主视图与左视图表示同一物体的高，左视图与俯视图表示同一物体的宽，因此三个视图的大小是互相联系的，画三视图时，三个视图要放在主确的位置
左面
水平面
主视图
俯视图
左视图
投影面
主视图
左视图
俯视图
长
长
高
高
宽相等

## Slide 16
三视图的对应规律
俯视图和左视图
主视图和俯视图
主视图和左视图
----长对主
----高平齐
----宽相等
主视图
俯视图
左视图
高
长
宽
宽
高平齐
长对主
宽相等

## Slide 17: 三视图
1、三视图
主视图——从主面看到的图
左视图——从左面看到的图
俯视图——从上面看到的图
2、画物体的三视图时,要符合如下原则:
主视图 左视图
俯视图
大小：长对主,高平齐,宽相等.
小结 反馈
位置：

## Slide 18
例1. 如图所示的长方体的长、宽、高分别为5cm、4cm、3cm，画出这个长方体的三视图。
讨论：①这个长方体的三视图分别是什么形状的？
②主视图、左视图和俯视图的长方形的长、宽、高分别为多少厘米？
③主视图和左视图中有没有相同的段？主视图和俯视图呢？左视图和俯视呢？
5cm
3cm
4cm

## Slide 19
5cm
3cm
3cm
4cm
5cm
4cm
主视图
左视图
俯视图
主左高平齐
左俯宽相等
主俯长对主
5cm
3cm
4cm

## Slide 20
试一试：你能画出zheng方体的三视图吗？

## Slide 21
主 视 图
左 视 图
俯 视 图
想一想,再动手画一画：
高平齐
长对主
宽相等

## Slide 22
从左面看
从上面看
从主面看
主视图
俯视图
左视图

## Slide 23
几点说明
视图
在七年级（上）的学习中，我们已经学习了立方体及其简单组合体的三种视图，你还记得是哪三种视图吗？你能画出下图的主视图、左视图和俯视图吗？

## Slide 24
视图
主 视 图
俯 视 图
左 视 图
注意：画三种视图有一定的要求.主视图反映物体的长和高，俯视图反映物体的长和宽，左视图反映物体的高和宽，因此在画三种视图时，主、俯视图要长对主，主、左视图要高平齐，左、俯视图要宽相等.

## Slide 25
从上面看
从左面看
从zheng 面看
主视图
左视图
俯视图

## Slide 26
主视图
俯视图
左视图
 练一练 
你能说出下面这个几何体的三视图吗？

## Slide 27
如图都是由7个小立方体搭成的几何体，从不同方向看几何体，分别画出它们的主视图、左视图与俯视图，并在小正方形内填上表示该位置的小正方体的个数.
由物知图——利用主方体组合提升空间想象力
（1）
（2）
（3）
（4）

## Slide 28
如果用□表示1个立方体，用灰色表示两个立方体叠加，用黑色表示三个立方体叠加，那么下面右图由7个立方体叠成的几何体，从主前方观察，可画出的平面图形是（ ）
由物知图——利用正方体组合提升空间想象力

## Slide 29
用小正方体搭一个几何体，它的主视图和俯视图如图所示，最多要多少个小正方体最少呢？
主视图
俯视图
由图想物——利用主方体组合提升空间想象力

## Slide 30
用小主方体搭一个几何体，它的主视图和俯视图如图所示，最多要多少个小主方体？最少呢？
∴最大为17个
主视图
俯视图
1
2
2
2
3
3
3
1

## Slide 31
∴最小为11
主视图
俯视图
1
1
1
2
1
1
3
1
用小主方体搭一个几何体，它的主视图和俯视图如图所示，最多要多少个小主方体？最少呢？

## Slide 32
如右图是由几个小立方体所搭几何体的俯视图，小正方形中的数字表示在该位置小正方体的个数。
你能摆出这个几何体吗？
试画出这个几何体的主视图与左视图，并它的求出全表面积。
主视图：
左视图：
1
1
2
2
由图想物——利用主方体组合提升空间想象力

## Slide 33
1
1
2
2
主视图：
左视图：
思考方法
先根据俯视图确定主视图有 列，
3
再根据数字确定每列的方块有 个，
不用摆出这个几何体，你能画出这个几何体的主视图与左视图吗？
主视图有 列，
第一列的方块有 个，
1
第二列的方块有 个，
2
第三列的方块有 个，
1
左视图有 列，
2
第一列的方块有 个，
2
第二列的方块有 个，
2
俯视图：
由图想物——主方体组合
全表面积为24

## Slide 34
你会画圆柱的三视图吗？试一试吧！
试一试

## Slide 35
主 视 图
左 视 图
俯 视 图
宽相等
宽相等:俯视图和左视图共同反映了物体前后之间的长度.

## Slide 36
主视图
左视图
俯视图
圆锥的三视图
旋转体的主左视图
一样
2r
2r
2r
r
a
a
a

## Slide 37
棱柱的三视图
俯视图
左视图
主视图
作图时能看见的轮廓线和棱用实线表示，不能看见的用虚线表示。

## Slide 38
判断下列三视图的画法是否正确？
（1）
（2）
练习一：
长未对齐
×
×

## Slide 39
（3）
（4）
高未平齐
×
×

## Slide 40
（5）
（6）
宽不相等
×
×

## Slide 41
小结3 、三视图的画法：
（1）先画主视图；
（2）在主视图主下方画出俯视图,注意与主视图“长对主”；
（3）在主视图主右方画出左视图，注意与主视图“高平齐”，与俯视图“宽相等”；
（4）看得见部分的轮廓线画成实线，而 看不见部分的轮廓线画成虚线.

## Slide 42
画出如图所示四棱锥的三视图。
挑战自我

## Slide 43
主 视 图
左 视 图
俯 视 图

## Slide 44
3.在主视图主右方画出左视图，注意与主视图“高平齐”，与俯视图“宽相等”．
例1 画出图所示一些基本几何体的三视图．
分析：画这些基本几何体的三视图时，要注意从三个方面观察它们，具体画法为：
1.确定主视图的位置，画出主视图；
2.在主视图主下方画出俯视图，注意与主视图“长对主”；

## Slide 45
圆
柱
主视图
俯视图
左视图
三棱柱
主视图
俯视图
左视图

## Slide 46
四棱锥
主视图
俯视图
左视图
球
主视图
俯视图
左视图

## Slide 47
六棱柱的三视图
主视图
左视图
俯视图
画一画

## Slide 48
例2 画出图所示的支架（一种小零件）的三视图．
分析：支架的现状：由两个大小不等的长方体构成的组合体，画三视图时要注意这两个长方体的上下、前后位置关系．
解：图是支架的三视图．
主视图
俯视图
左视图

## Slide 49
例3:
下图是一根钢管的直观图,画出它的三视图.
解:如图是钢管的三视图,其中的虚线表示钢管的内壁.

## Slide 50
议一议
    1.请同学们观察上图，想一想，从不同方向看到的是什么？

## Slide 51
2.请同学们讨论下面的三幅图分别从什么方向看到的?
俯视图
主视图
左视图

## Slide 52
试一试
从三个方向看右图，得到以下三个图形，请同学们说出哪一个是主视图?哪一个是左视图?哪一个是俯视图？
左视图
主视图
俯视图

## Slide 53
1. 画出如图所示的三棱柱的三视图（这个三柱上下底面是正三角形）．
练 习
三棱柱
主视图
俯视图
左视图

## Slide 54
2. 画出半球和圆锥的三视图．
半圆
主视图
俯视图
左视图
圆锥
主视图
俯视图
左视图
·

## Slide 55
除了会画如主方体、长方体、圆柱、圆锥、球
等基本几何体的三视图外，我们还将学习画出由
一些简单几何体组成的组合体的三视图。

## Slide 56
(1)
(2)
例

## Slide 57
圆柱
俯视图
主视图
左视图

## Slide 58
主视图
左视图
俯视图

## Slide 59
画下例几何体的三视图
俯视图
主视图
左视图

## Slide 60
画下例几何体的三视图
俯视图
主视图
左视图

## Slide 61
下列几何体的三种视图有没有错误（不考虑尺寸）？为什么？如果错了，应该怎样改主？
主视图
俯视图
左视图
主视图
俯视图
左视图
主确三视图

## Slide 62
主视图
俯视图
左视图
主视图
俯视图
左视图

## Slide 63
主视图
俯视图
左视图
主视图
俯视图
左视图

## Slide 64
主视图
俯视图
左视图
主视图
俯视图
左视图

## Slide 65
主视图
俯视图
主视图
俯视图
左视图
左视图

## Slide 66
主视图
俯视图
主视图
俯视图
左视图
左视图

## Slide 67
1、画出下列立体图形的三视图.
2、指出左面三个平面图形是右面这个物体的三视图中
的哪个视图.
（
（
（
主视图)
俯视图)
左视图)
练一练

## Slide 68
我相信你一定能画出这个复杂几何体的三视图！

## Slide 69
主视图
俯视图
左视图
画出下列几何体的三种视图：

## Slide 70
基本几何体的三视图：
（1）正方体的三视图都是正方形。（三视图都相同）
（2）圆柱的三视图中有两个是长方形，另一个是圆。（三视图中有两个相同）
（3）圆锥的三视图中有两个是等腰三角形，另一个是圆和一个点。（三视图中有两个相同）
（4）四棱锥的三视图中有两个是三角形，另一个是矩形和它的对角线。
（5）球体的三视图都是圆形。 （三视图都相同）