## Slide 1
走进化学实验室 （化学实验基本操作）

## Slide 3
【注意】要遵守实验规则，注意安全。

## Slide 4
Hi，以后会常见面，请记住我好吗？
试管
集气瓶
量筒
试剂瓶
试管夹
玻璃棒
石棉网
水槽
铁架台
酒精灯
烧杯

## Slide 5
药匙
石棉网
蒸发皿
坩埚钳
锥形瓶
长颈漏斗
漏斗
量筒
烧杯
胶头滴管
铁架台
试管
酒精灯
水槽
集气瓶
一、常见仪器的使用

## Slide 6
一、药品的取用
药品取用的原则
“三不”原则：取用时不用手接触药品，不要把鼻孔凑到容器口去闻药品的气味，不得尝任何药品的味道。
2.节约原则：按规定用量取用。若没有说明用量，一般取最少量：液体1~2mL，固体只需盖满试管底部。
3.处理原则：实验用剩的药品既不能放回原瓶，也不要丢弃，更不能带出实验室，要放在指定的容器里。

## Slide 7
Ⅰ. 固体药品的取用
(1) 块状药品的取用
横放容器，把药品放在容器口
把容器慢慢竖立起来，使药品顺着器壁滑到底部
①
②
一横二放三慢竖

## Slide 8
(2) 粉末状药品的取用
一斜二送三直立

## Slide 9
【思考】 1.细口瓶的塞子为什么要倒放在桌子上？
Ⅱ. 液体药品的取用
答: 防止药液污染、腐蚀桌面和避免试剂受到污染
【思考】 2.倾倒液体时，细口瓶为什么要紧挨着试管口？应该快速倒还是缓慢地倒？
答: 防止药液流出试管外。应该缓慢的倾倒。
(1) 倾倒液体药品

## Slide 10
【思考】 3.拿细口瓶倒液体时，为什么贴标签的一面要朝向手心处？
答: 防止残留的液体流下腐蚀标签。
【思考】 4.倒完液体后，为什么要立即盖紧瓶塞，并把瓶子放回原处？
答: 防止药液挥发和避免试剂受到污染.以便下次使用.

## Slide 11
(2) 量取一定量的液体药品
【注意事项】 1.量筒必须放平稳。
2.读数时视线要与量筒内液体的凹液面的最底处保持水平。
俯视读数会使测量值偏大
仰视读数会使测量值偏小
正确

## Slide 12
想一想下列读数后果是什么？

## Slide 13
有10ml、50ml、100ml三种规格的量筒，如果要量取8ml的水，选择哪种量筒较好？
注意：读数时，只读出小数点后一位，如：8.4ml、55.3ml
10ml

## Slide 14
(3) 用滴管取少量液体药品
用滴管取少量的液体
滴管
滴瓶
用后的滴管的放置
【注意事项】 1.使用滴管时，滴管不能伸入容器内，也不能接触容器内壁，应垂直于容器正上方。2.取液后的滴管应保持橡胶胶帽在上，不要平放或倒放。3.用过的滴管要立即用清水冲洗干净（滴瓶上的滴管不用冲洗）。

## Slide 15
二，给物质加热
1、酒精灯的使用方法
使用酒精灯时，要注意以下几点：
a、绝对禁止向燃着的酒精灯里添加酒精，以免失火；
b、绝对禁止用酒精灯引燃另一盏酒精灯；
c、用完酒精灯后，必须用灯帽盖灭，不可用嘴去吹。
d、不要碰倒酒精灯，万一洒出的酒精在桌上燃烧起来，
不要惊慌，应立刻用湿抹布扑盖。

## Slide 16
二，给物质加热
1.可以直接加热的仪器：试管、蒸发皿、燃烧匙
2.加热时应垫上石棉网：
烧杯、烧瓶、锥形瓶

## Slide 17
想一想下列哪种加热方法是正确的？

## Slide 18
观察下图，想一想使用酒精灯应注意什么事项？

## Slide 19
1，小结：
1，绝对禁止向燃着的酒精灯添加酒精
2，绝对禁止用燃着的酒精灯去点燃另一只酒精灯
3，熄灭酒精灯应用灯帽盖灭，不可用嘴去吹
4，万一不慎碰倒酒精灯，应用湿抹布扑盖

## Slide 20: 讨论题
1，加热试管里的液体时能否将试管口对着人？
不能，防止液体外溅伤人
2，试管外壁有水能否直接加热？
不能，防止试管受热不均使试管破裂

## Slide 21
3，热的试管可否直接放在冷水中冲洗？
不能，热的试管遇冷水容易破裂
4，如何给试管预热？
来回移动酒精灯使试管均匀受热或移动酒精灯使试管受热均匀

## Slide 22
2、小结
1） 酒精不超过容积的三分之二
2）液体不超过试管容积的三分之一
3）与桌面成约450角
4）手不要拿试管夹的短柄
5）外壁有水，加热前要擦干
6）加热后不能马上用冷水冲洗
7）先预热，试管口不要对着自己或旁人

## Slide 23
8、加热时，试管底部不要突然接触灯芯
9、试管夹要由下往上，夹在试管的中上部

## Slide 24
四，玻璃仪器的洗涤
判别仪器干净方法：仪器上附着的水既不聚成水滴也不成股流下

## Slide 25
常用仪器介绍
反应容器
夹持试管
搅拌、过滤、引流
试管
试管夹
玻璃棒
酒精灯
加热

## Slide 26
配制溶液、反应容器
吸取和滴加少量液体
量取一定体积的 液体
烧杯
胶头滴管
量筒
集气瓶
收集或贮存少量气体

## Slide 27
作业：《中华一题》
P 9~12

## Slide 28
【05山西】 4. 规范实验操作是实验成功的基础，以下操作不规范的是（ ）
A

## Slide 29
【05北京】下列是一些常用的危险品图标，装运浓硫酸的箱子应贴的图标是
( )
D

## Slide 30
【05吉林】8．学习化学我们要经常做实验。根据你的经验判断在实验室中的下列四个操作中正确的是( )。
B

## Slide 31
【05荆州】17.（1）酒精灯的灯焰由内到外分为三个部分，按照温度由高到低的顺序排列依次为
。
（2）过滤是除去液体中混有的固体物质的一种方法，在过滤装置中，要用到的玻璃仪器主要有三种，它们分别是： 、 、 。

## Slide 32
【05重庆】26．（2分）下图所表示的操作中正确的是______________（填字母序号）
C

## Slide 33
【05柳州】23、(4分)现有蒸发皿、胶头滴管、集气瓶、量筒、托盘天平几种仪器，要完成下列实验，请选择一种必须用到的仪器填空:门，取用一定体积的液体药品须用 ；(2)称取5g食盐须用 ；(3)将食盐水蒸发结晶须用 ；(4)向稀硫酸中滴加紫色石蕊试液须用 ；

## Slide 34
【05连云港】15． 下列实验操作正确的是( )
C

## Slide 35
1、（2008·梅州）下列图示实验操作中，正确的是（ ）
练习：
B
2．（2008·来宾）下列是取出少量固体粉末并装入试管进行加热的过程，各步操作中正确的是（ ）
B

## Slide 36
3．（2008·沈阳）下图所示的实验操作中正确的是 ( )
C
4．（2008·长沙）下列实验基本操作正确的是 ( )
C

## Slide 37
5.（2008·淄博）在化学实验中，若需取用48ml蒸馏水，下列最合适的仪器是 （ ）
A．100mL的量筒 B．托盘天平
C．50mL的量筒 D．50mL的烧杯
6. 2008武汉市科学竞赛初赛）下列使用酒精灯的方法中错误的是（ ）
A. 使用前先向酒精灯里添满酒精
B. 点燃时不能用燃着的酒精灯引燃
C. 用酒精灯外焰加热物质
D. 用灯帽盖灭酒精灯
7. （2008·苏州）下列实验操作不当的是（ ）
A．将烧碱放在已知质量的烧杯里用托盘天平称量
B．将试管夹从试管底部往上套，夹在试管的中上部
C．振荡试管时．用手紧握试管，拇指堵住试管口，上下晃动
D．滴加液体时，滴瓶滴管的尖端不能触及已加过其它试剂的试管内壁
C
C
A