## Slide 1
第3节 机械效率
第1课时 认识机械效率
第十二章 简单机械

## Slide 2
种子的发芽率
树的成活率
油烟净化率
工作效率
“率”=有用量/总量，表示事物某一方面的优劣。
你知道生活中的 一词吗？
“率”
导入新课

## Slide 3
1.了解什么是有用功、额外功和总功；（重点）
2.理解什么是机械效率。 （重点）
学习目标
导入新课

## Slide 4
要把重100N的沙子运上三楼。下图画了三种办法。
有用功和额外功
一
哪种办法最好，哪种办法最不好？
讲授新课

## Slide 5
人提沙子做功
对沙子做功
对桶做功
W1 = 600 J
克服自重做功
总功 3120J
额外功2520 J
沙子重100 N 人体重400 N 动滑轮重10 N
桶重 20 N 口袋重 5 N 地面到三楼高 6 m
W2 = 120 J
W3 = 2400 J
有用功600 J
讲授新课

## Slide 6
对沙子做功
W1 = 600 J
对桶做功
对动滑轮做功
有用功600J
额外功180J
沙子重100 N 人体重400 N 动滑轮重10 N
桶重20 N 口袋重5 N 地面到三楼高6 m
人拉滑轮利用桶做功
W2 = 120 J
W3 = 60 J
总功 780 J
讲授新课

## Slide 7
对沙子做功
对口袋做功
对动滑轮做功
人拉滑轮利用口袋做功
沙子重100 N 人体重400 N 动滑轮重10 N
桶重20 N 口袋重5 N 地面到三楼高 6 m
W1 = 600 J
W2 = 30 J
W3 = 60 J
有用功600J
额外功90J
总功 690 J
这种办法最好！
讲授新课

## Slide 8
额外功
在做有用功的同时，人们不需要但又不得不做的功，叫做额外功。
有用功
我们要做的，必须做的功，叫做有用功。
实现目的而做的功
克服机械自身（如动滑轮、绳子）的重力和摩擦等而做的功
讲授新课

## Slide 9
有用功加额外功是总共做的功，叫总功。
即：W总=W有用+W额外
总 功
动力对机械所做的功
讲授新课

## Slide 10
G
F
提升重物是目的，是有用功。
要达到目的，完成有用功，必须施加力 F 对滑轮做功，是总功。
例如：滑轮
讲授新课

## Slide 11
机械效率——有用功跟总功的比值。
注：机械效率一般用百分数表示，没有单位。
我们总希望，有用功占总功的份额越大越好。
公式：η＝
W有用
W总
W有用
W有用+W额外
＝
机械效率
二
讲授新课

## Slide 12
G
F
W额外＞0，W总＞W有用 所以η＜1
W额外＝0，W总＝W有用 所以η＝1
分析公式：
理想状态，忽略机械自重和摩擦
讲授新课

## Slide 13
使用起重机提升重物时所做的有用功跟总功的比值是50%，也可以说有用功在总功中占的比例是50%，另外的50％是额外功。
讲授新课
起重机的机械效率是50%，它表示什么意义？

## Slide 14
【简介常见机械的效率 】
滑轮组 50%—70%
起重机 40%—50%
抽水机 60%—80%
离心式水泵 60%－80%
因此，使用机械时，要充分发挥机械设备的作用，减小额外功以提高机械效率。
讲授新课

## Slide 15: 请谈谈我们可以采取哪些措施来提高机械效率?
减小摩擦
减小机械本身的重力
讲授新课

## Slide 16
用水桶从井中提水的时候，所做的功哪部分是有用功，哪部分是额外功？
提水所做的功是有用功，提水桶所做的功是额外功。
如果桶掉到井里，从井里捞桶的时候，捞上的桶里带了一些水，这种情况下哪部分是有用功，哪部分是额外功？
提水桶所做的功是有用功，提水所做的功是额外功。
讲授新课

## Slide 17
定滑轮与动滑轮
有用功
对人们有用的必须要做的功
并非我们需要但又不得不做的功
有用功与额外功的总和
有用功跟总功的比值叫做机械效率
机械效率总小于1
机械效率
课堂小结
额外功
总功
W有用
W总
η＝